## Slide 1: 投影系统的使用保养及注意事项
2018年4月

## Slide 2
投影系统的使用与保养
投影机是一种精密电子产品，它集机械、玻璃、电子电路技术于一
体，因此在使用中要从以下几个方面加以注意：
1.机械方面：
严防强烈的冲撞、挤压和震动。因为强震能造成核心器件损坏，甚至
破裂无法使用。
2.电源部分：
在开机状态下严禁震动，搬移，以防引擎芯片破裂，停止使用后不能马上断开电源，需在机器的自然散热3-5分种左右后才能断电。在机器尚热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外，减少开机次数对灯泡寿命有益。

## Slide 3
3.电路部分：
严禁带电插拔电缆，信号源与投影机电源最好同时共地。这是由于当 投影机与信号源（如PC机）连接的是不同电源时，两零线之间可能存 在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时，会在插头插 座之间发生打火现象，损坏信号输入电路，由此造成严重后果。
4.布置最佳的投影环境：
投影机工作时，受环境光线的影响较大，灯光太强会直接使显示效果变差。在布置投影环境时应注意以下几点：
1. 控制周边景观光线亮度；
2. 不能有其它光源直接投影在投影成像面上，如有可设定在表演时关闭；
3. 投影受光面材料介质尽量为亚光面及色温较浅的；
4. 局部范围照明，可使用聚光灯；
投影系统的使用与保养

## Slide 4
5.遥控器及带电池的设备：
使用完长时间不使用时，最好把电池取出，避免下次使用时没电或电池漏液。
特别提醒：
为了投影显示系统能可靠的运行，静止画面不要保持10小时以上，请尽量运行动态画面。
为了延长投影机的使用寿命，建议投影机连续工作5个小时
后关闭休息10—15分钟后再开机。在投影机每次关闭之后至少等待3分种后才能再次开机。3分钟后才能切断整个系统的交流电源。建议使用稳压交流电源。
为了投影显示系统能可靠的运行，需每月检查防护箱的进风口滤网的灰尘状态，如灰尘较多时需及时清理。
投影系统的使用与保养

## Slide 5
投影机系统的保养周期
保养周期
1.投影机的保养周期通常为灯泡寿命周期的三轮，即更换三次灯泡后建议对投影机进行一定保养,同理激光投影机也需要定期（每个月）进行检查清理，以免散热不良导致机器运作不正常。
2.服务器机房应该每半年检查一次灰尘及散热风扇情况。

## Slide 6
投影系统保养内容
1、检测
在做保养工作之前对投影系统进行一次全方面的检测，主要检测灯泡的型号、成像芯片跟图像的清晰度，镜头的聚焦位置，图像的MAPPING对位是否准确，机房内控制主机，系统服务器等散热风扇是否运行正常。
2、清洗
取下投影机，打开机壳，取下主板，电源板，驱动板，风扇过滤网等，用空压机对硬件做一次全方位的除尘，使机器的散热效果恢复到最佳状态。
3、复原
清洗完毕，安装好投影机，检测所清洗的效果以及投影机部件是否归位完好，投影画面调节清晰，MAPPING对位测试对齐。

## Slide 7: 常见故障处理
●显示图像偏色：
先检查图像服务器的DVI电缆，看有没有插好或接头的针有没有坏掉，若没有，那可能就是光学系统有问题，请联系厂商的维修部门。
●有画面没有讯号：
先检查连接线，再检查投影机信号选择是否与讯号源一致，若还是没画面，再检查服务器是否正常传递了信号。
机器出现故障时，强调用户不可私自拆机或修理，请务必联系厂商的保修、维修部门。以免出现不必要的麻烦。
具体请参考产品使用说明手册